## Slide 1
MAGNITUDES FUNDAMENTALES
INTENSIDAD (I): Cantidad de electrones que circulan en un tiempo (t)
I (A) = Q (c)/ t /s)
VOLTAJE (V) = Diferencia de potencial creado por un generador, químico o mecánico. También llamado f.e.m., d.d.p. o tensión.
V (v) = R ( Ω ) x I (A)
RESISTENCIA (R) = Oposición de un conductor al paso de corriente.
R ( Ω ) = ρ x L (m) / S (mm²)
EFECTO JOULE = Parte de la energía cinética se transforma en calor por el choque de los electrones. OJO a los efectos de calentamiento.
C (J) = I² x R x T

## Slide 2
POTENCIA (w): Cantidad de Energia eléctrica entregada, o consumida en un tiempo (t)
P (w) = V (v) x I (A)
Es equivalente a “Potencia física” P (w) = Trabajo (J) / Tiempo (t)
RENDIMIENTO (ղ) = Expresa la relación entre la potencia entregada, y la potencia emitida o útil.
Ya que ningún consumidor, nos devuelve el 100% de la potencia que se le suministra.
Rendimiento (ղ) = Potencia recibida / Potencia entregada (%)
RESISTENCIA (R) = Oposición de un conductor al paso de corriente.
R ( Ω ) = ρ x L (m) / S (mm²)
LEY DE OHM: Relación de las magnitudes eléctricas fundamentales.
V (v) = I (A) x R ( Ω )
Si lo relacionamos con la Potencia…. P = V x I
P = I² x R

## Slide 3
MEDIDAS CON EL POLÍMETRO
INTENSIDAD (I): Amperímetro. Se abre el circuito y “se pincha en serie”. Se cierra para medir.
Comenzar a medir en escalas grandes.
I (A)
VOLTAJE (V) = Tensión: Voltímetro. Circuito en funcionamiento, o con f.e.m. Se “pincha” en
paralelo. A cada lado del elemento.
V (v)
RESISTENCIA (R) = Ohmetro. Circuito abierto, sin funcionar. OJO a los daños.
Función continuidad (hay conducción o no)
R ( Ω )

## Slide 4
COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL AUTOMÓVIL
CABLEADO: A tener en cuenta la sección del mismo en el diseño. Evitar pérdidas de carga y Efecto Joule.
R cable (Ω) = ρ x L (m) / S (mm²)
Sección cable = ρ x L (m) / R (Ω)
GENERADORES O FTES DE ENERGÍA: Batería, alternador, pilas y condensadores.
Potencial eléctrico: nivel de energía eléctrica al que se encuentra un cuerpo.
diferencia de potencial o tensión: diferencia existente entre el potencial de un punto respecto a otro. Para que circule una corriente entre dos puntos es necesario que ambos se encuentren a distinto potencial
Fuerza Electromotriz (fem): La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito provocada por un dispositivo que entregue energía. Es lo que produce el movimiento de cargas en el interior de una fuente de tensión.
Caída de Potencial o de Tensión (cdt): La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito provocada por la pérdida de energía en un elemento por el que circula corriente.
V (v)

## Slide 5
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL CIRCUITOS
FUSUBLES: Son elementos no reutilizables. Con el paso de corriente, al superar la Intensidad de corriente, la Intensidad nominal del fusible, este aumenta su temperatura debido al Efecto Joule, y parte, abriendo el circuito, y cortando el flujo de corriente.
I nominal del fusible en (A)
DISYUNTORES O MAGNETOTÉRMICOS: Son elementos reutilizables. Con el paso de corriente, al superar la Intensidad de corriente, la Intensidad nominal del elemento, el circuito se abre, y se corta el flujo de corriente. Normalmente hay que volver a “armarlos” para cerrar el circuito de nuevo.
ELEMENTOS CONSUMIDORES Y RECEPTORES
Elementos, aparatos, o máquinas que utilizan la energía eléctrica para un fin particular.
SISTEMAS DE CONTROL
MANDOS DE CONTROL encargados de controlar el funcionamiento de los receptores.
Control mecánico: interruptores, pulsadores y conmutadores.
Control electromagnético: relés
Control por sensores: térmicos lumínicos, presostáticos, de contacto…

## Slide 6
LEYES DE KIRCHOFF (ecuaciones)
CIRCUITO EN SERIE: I = constante
V total = V1 + V2 + V3 + …
R total = R1 + R2 + R3 + …
CIRCUITO EN PARALELO: I total = I1 + I2 + I3 + …
V total = constante
1/R total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …
CIRCUITO EN PARALELO: Seguir el orden lógico a la hora de hacer los cálculos. Agrupando los elementos según vayan conectados en serie o paralelo.